ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За провеждане на  открита процедура по реда на чл.14,ал.3,т.1 от ЗОП за възлагане на   обществена поръчка  с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ „ИВАН ВАЗОВ” И „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” В ГР. ХАРМАНЛИ

# ДАННИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

| Пълно наименование | Община Харманли |
| --- | --- |
| ЕИК (код по БУЛСТАТ) | 000903939 |
| Седалище и адрес на управление | гр. Харманли, пл. ”Възраждане” № 1 |
| Адрес за кореспонденция | гр. Харманли, пл. ”Възраждане” № 1 |
| Име и длъжност на управляващ/ представляващ | Михаил Лисков - Кмет |
| Телефонен номер | 037382727 |
| Номер на факс | 037382525 |
| Електронен адрес | www.obshtina@harmanli.bg |
| Интернет страница | www.harmanli.bg |
| Лице за контакти | Инж. Василка Лозева |
| Позиция на лицето за контакти | Гл. експерт в отдел „ТУиС“ |
| Телефон на лицето за контакти | 037382015, вътр.143 |
| Факс на лицето за контакти | 037382525 |
| Електронен адрес на лицето за контакти | ppes@harmanli.bg |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

- Решение за откриване на процедурата;

- Обявление за обществена поръчка;

- Пълно описание на обекта и предмета на поръчката;

- Технически спецификации;

- Показатели, относителната им тежест и методика за определяна не комплексната оценка на офертата;

- Изисквания към участниците и офертата; Критерии за подбор; Представяне, съдържание и подаване  на офертата;

- Ред за  разглеждане, оценяване и класиране на офертите и определяне на изпълнител;

- Гаранции;

- Сключване на договор; Проект на договор;

- Образци и Приложения.

Раздел 1.

Решение за откриване на процедурата

Раздел 2.

Обявление за обществена поръчка

Раздел 3.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

### 3.1. Възложител:

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Харманли, на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП.

### 3.2. Обект на поръчката и правно основание:

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от ЗОП.

### 3.3. Предмет и кратко описание на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов” в гр. Харманли с Подобект І:  „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на улица „Иван Вазов”- част „водопровод“ и част“пътна“ и Подобект ІI: „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на ул. „Ал. Константинов“, съответно част „водопровод“ и част“пътна“  в гр. Харманли.”, съгласно техническите спецификации, количествените сметки и работните проекти, неразделна част от документацията. Целта на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на Изпълнител, който ще сключи Договор за строителство с Община Харманли и да изпълни успешно, да завърши в срок, обем и качество строително-монтажните работи в обхвата на Договора за строителство, включително получаване на разрешение за ползване на горепосочените подобекти, както и да отстрани дефектите (ако има такива) в периода за съобщаване на дефекти и документално да отчете изпълнението на проекта съгласно изискванията на Нормативната уредба на Република България.

Откритата процедура за провеждане на обществената поръчка за избор на Изпълнител ще се извърши по реда на чл.14,ал.3,т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съответните подзаконови нормативни актове.

Изпълнението на строително-монтажните работи и дейности, включени в обществената поръчка следва да осигурят:

-подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на  уличната мрежа, възстановяване на равността и сцепителните качества на уличната настилка, сигурността на пътните съоръжения, ефективното действие на отводнителните съоръжения, предпазни съоръжения и др.под. за осигуряването на безопасността на движението по улици „Ив. Вазов” и ул. „Ал. Константонов”;

- подмяна на водопровод на участъци от ул. „Ив. Вазов” и ул. „Ал. Константинов”, с цел подобряване на експлоатационните качества на водопроводната мрежа и осигуряване на безпроблемно обслужване на населението от водоснабдяване.

Изготвени са работни проекти и издадено разрешение за строеж за обект: „Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов”.

Изпълнението на дейностите по реконструкция, подмяната на водопроводите и асфалтирането трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на възложителя оповестени в обявлението, настоящата документация, проектите, техническите спецификации, видовете и количествата строително-монтажни дейности, които са подробно описани в:

а/Приложения  № 1.1. и 1.2, КСС 1.3.1 и 1.3.2. - за Подобект І - „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на улица „Иван Вазов”;

б/Приложения 2.1. и 2.2,  КСС 2.3.1. и 2.3.2. - за ПодобектІІ - „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на ул. „Ал. Константинов“.

Те са неразделна част от  документацията.

Качеството на извършваните строително-монтажни работи и вложените материали, стоки и изделия следва да бъдат в съответствие с действащите нормативни изисквания.

Предаването и приемането на действително извършените строително - монтажни работи и дейности – предмет на настоящата поръчка.

Качеството и количеството на извършените работи ще се установяват от представител на Консултанта, осъществяващ строителен надзор при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 на МРР за съставяне актове и протоколи по време на строителството. За установяване обема на действително извършените работи се съставят протоколи и плащанията се извършват въз основа на тях. Консултанта, осъществяващ строителен надзор, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнение на строителството на видовете работи и ще прави рекламация за некачествено свършените работи.

Пълното завършване на дадена работа се удостоверява със съответните документи. Всяко искане за плащане от Изпълнителя, трябва да бъде придружено от количествено-стойностна сметка по образец за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция; Сметка-опис за СМР по образец, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР; данъчна фактура, съгласно изискванията на договора.

Възложителят ще приема за изпълнени отделните видовете строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, когато са: в напълно завършен вид и размери, съответстващи на предмета на поръчката, на всички нормативни разпоредби и удовлетворяват всички изисквания на документацията, техническите проекти, техническите спецификации и договора за изпълнение, чрез протоколи за действително извършените СМР, подписани от възложителя, консултанта/строителния надзор  И изпълнителя или техни представители.

Възложителят чрез определен/и негов представител  има право да проверява изпълнението на дейностите  по всяко време относно качеството на видовете СМР, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията и оборудването.

3.4. Общи изисквания към изпълнение на предмета на поръчката:

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

- Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, доказателство за сключените застраховки се представя съгласно изискванията на документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка

- Да осигурява нормални условия на работа и работата да се извършва по време на нормалните работни часове, описани в работния график и диаграмата на работната ръка. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово законодателство;

- Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло и средства за указване на първа помощ и ще е отговорен за изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител.

- При технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимален брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.

- Да носи пълната отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на Обектите. Те трябва да бъдат в съответствие Наредба № 2/22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и разработения План за Безопасност и здраве.

- Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани

- Да осигури осветление на работните места и Обектите и противопожарно оборудване.

- Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни.

Предупредителните знаци и цветната маркировка не могат да заместват предпазните средства и устройства. При използване на предупредителни знаци и цветна маркировка, те трябва да предупреждават за:

- Опасност от експлозия или пожар в района;

- Шум, който надвишава безопасните нива;

- Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района, придружено с инструкции за оказване на първа помощ;

- Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично;

- Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инцидент;

- Структури, които препречват пътеките; и опасност от подхлъзване или падане

## Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по изпълнение предмета на поръчката.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.

## Почистване на работните площадки

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазването на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителство до момента на предаване на на обекта към Възложителя. Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка да приведе в добро състояние обороудването, което трябва да се приеме.

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни петна, разлят катран, капки от боя.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние.

## Временно строителство

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и консумираните енергийни ресурси ще се заплащат от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни и национални норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

## Работа и съхранение на материали

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика, и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество, на материалите или оборудването.

Всички материали, които по мнението на Консултанта изпълняващ функциите на строителен надзор, са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

## Място за персонала на изпълнителя

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички изискванията за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на работния процес.

Санитарни помещения

Тоалетните трябва да се подсигурят за използване единствено от Изпълнителя и останалите заинтересовани страни, във връзка с изпълнението на обекта. Всяка тоалетна е с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви химични тоалетни и т.н., се извършва по одобрен начин, като съдържанието на тоалетната не се изхвърлят на земята или във водно течение.

Водоснабдяване

Изпълнителят се задължава да осигури и поддържа временно водоснабдяването с питейна вода за строителни цели, както и на временни офиси на Изпълнителя.За целта да се спазват разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се поемат от Изпълнителя. Изпълнителят преди окончателното приемане на строителните работи трябва да отстрани всички временни съоръжения.

Електрозахранване

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. захранване при необходимост. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез специална преграда или специално изпълнение на станциите.

## Общи изисквания към материалите

Всички материали, вложени в работата по изпълнението на предмета на настоящата поръчка  трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.

Продуктите и материалите, които се предвиждат за влагане при строителството на обектите, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.

Със СЕ маркировка от производителя трябва да се маркирани материалите и продуктите, които ще се използват и които влизат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти.

Всички продукти и материали, които ще се използват трябва да отговарят на БДС или БДС, които са възприели европейски или международни стандарти като БДС EN, BS или БДС ISO или такива подходящи издадени от националния комитет по стандартизация за които не са посочени други стандарти като ETA или BTA - за производство и тестване. Така посочените стандарти ще се възприемат като валидни, освен ако изрично не е посочен стандарт за конкретен продукт или материал.

Следните документи трябва да се представят на консултанта преди доставката на строителните продукти, които попадат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти, транспонирани в българското техническо законодателство чрез Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти:

- СЕ сертификат или Сертификат за оценяване съответствие на продукта

- Декларация от производителя за съответствие със съответния стандарт

- ISO сертификат за производителя или еквивалентен

- Писмо за гаранцията от производителя

- Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора

- Каталози на български език с техническите данни на продуктите

- Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език.

Съответствието на строителните продукти, предназначени за контакт с питейна вода, със съществените изисквания към строежите се оценява и удостоверява при условията и по реда на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г.».

Всички материали с досег до питейна вода да имат декларация за съответствие, издаден от български нотифициран орган.

## Заменяне

Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установен стандарт за тип, качество и функции на изискваните материали и оборудване, като при доставката на съответното оборудване и материали Изпълнителят е свободен да предложи каквито и да са типове, марки, производители и т.н. стига те да покриват определените технически параметри и да осигуряват изискващите се качества и надеждност. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти, не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя.

В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна от консултанта изпълняващ строителен надзор на обекта. Когато исканията за замяна са одобрени, трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:

- Всеки материал или артикул, предаден за одобрение, трябва да е равностоен на указания в Спесификацията материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и  достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата, на който и да е друг Контрактор без писменото съгласие на такъв Контрактор.

- За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация необходима на  консултанта извършващ стрпителен надзор и Възложителя, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат.

- Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на Възложителя, съгласувано с Проектанта и консултанта извършващ строителен надзор всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна.

- Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено, Възложителят има правото да анулира всяко искане за замяна или промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора.

Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя, освен ако не е упоменато друго.

Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени щети в следствие на забавяне при разглеждането на искане за замяна. Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си така, че да компенсира  загубеното време.

Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от които и да е условия от договора.

# Сигнална и детекторна лента.

Над тръбопроводите се полага детекторна лента с два броя медни проводници. Тази лента служи за откриване точното местоположение на положените тръби.

Сигналната лента се полага на по–малка дълбочина – 0,5 м от терена и служи за предупреждение, че под нея е положен тръбопровод, в случай на бъдещи изкопни работи в района.

# Видеонаблюдение –инспекция

При готовност на даден участък за приемане от Възложителя, се извършва инспекция с видеокамера от вътрешната страна на водопроводите, съгласно БДС EN 13508-2:2003+A1:2011 или еквивалентен.

Цялостното изследване (по посоката на потока), се записва и предава на магнитен носител.

След отстраняване на нередностите (ако са констатирани) се пристъпва към изпитването на гравитационните тръбопроводи

# Екзекутивни чертежи

Възложителят ще предостави на Изпълнителя едно копие от инвестиционния проект по всички части на Работния проект, а също  така и комплект магнитни носители.

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва - дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери и местоположение на съществуващите съоръжения  и подземни комуникации (шахти и други, вид, размер и местоположение на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна, и пр.), вид, размер и местоположение кабелите (електрически, телефонни и други).

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същият като чертежите.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на елементите на инфраструктурата, тръбопроводите, включително нивото.

Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Консултанта упражняващ строителен надзор и одобрени от него. При получаване одобрението на Консултанта за коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде подписаната екзекутивната документация в три екземпляра на хартиен носител, подпечатани “Екзекутивни чертежи” и два комплекта в електронен формат на DVD.

За всеки участък от воопровода и всички съоръжения по трасето Изпълнителят трябва да изготви екзекутивни чертежи.

# Геодезическо заснемане съгласно ЗУТ, чл. 116, ал.1

Незабавно след завършване на работите, Изпълнителят трябва да предостави на общинската администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър пълни и точни данни за извършеното ново строителство или преустройство. Данните да съдържат х,у и z координати за всички точки от новоизградената и рехабилитирана инфраструктура, а за шахтите да се заснемат и всички нива вход- изход и диаметри и опише материала на вложените тръби.

3.5.Гаранционни срокове

Възложителят определя гаранционни срокове съобразно Наредба №2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълнителят предоставя на Възложителя документите, доказващи гаранционните срокове на закупените от други доставчици стоки и изделия, вложени при извършването на ремонтните дейности.

3.6.Срокът за отстраняване на  дефекти се определя с техническото предложение, но не може да бъде по-кратък от 1 ден и по-дълъг от 10 (десет) календарни дни. Участник предложил по-дълъг срок за отстраняване на дефекти се отстранява от участие.

3.7. Категория строеж:

Строежът е  трета категория съгласно изискванията на чл. 137, ал. 1, т.3, б. „а” и буква“б“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и  чл. 6, ал.1, т.2 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

3.8. Срок на изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, ще бъде предложен от участника в неговото Техническото предложение в текстова част и в линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи трябва да представя реалистична прогноза в зависимост от ресурсите на участника, като всички строително-монтажни работи.

За изпълнените строителни работи Изпълнителят се задължава да поеме гаранция за срока съобразно  Наредба №2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от разрешението за ползване на обектите.

В предложението си участникът трябва да посочи ясно времето за изпълнение на всяка една дейност - строителна и нестроителна, времето необходимо за мобилизация, подготовка, получаване на одобрения, съгласуване, плащане на такси, тестване, изготвяне на екзекутивни чертежи и останалата документация във връзка с въвеждането в експлоатация на обекта.

Срокът за изпъленние на строително – монтажните  работи започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2a) по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение се посочва  в техническото предложение на участниците, като не може да е  по-дълъг от 01.09.2015 год..

### 3.9. Място на изпълнение на поръчката:

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Община Харманли, област Хасковска.

### 3.10. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка с предмет „Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов” в гр. Харманли е в размер на 2 208 329 лв. (два милиона двеста и осем хиляди триста и двадесет и девет  лева) без ДДС, от които:

| Наименование | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- |
| За Подобект І: „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране на улица „Иван Вазов”, в т.ч.: Част - Подмяна водопровод 1.2. Част пътна - реконструкция и асфалтиране | не повече от 566 677 лв, в т.ч. 94 417 лв. без ДДС 472 250 лв.без ДДС |
| Подобект ІI: „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране на ул. „Ал. Константинов, в т.ч.: 2.1. Част - Подмяна водопровод 2.2. Част пътна - реконструкция и асфалтиране | Не повече от 1 516 653 без ДДС , в т.ч. 283 653 лв.без ДДС; 1 233 000 лв. без ДДС |
| Непредвидени разходи само за СМР – до 6% | Не повече от 124 999 лв. |
| ОБЩО: | 2 208 329 лв. |

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка. В цената следва да се включат всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съобразно изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация . Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност се отстранява от участие.

Непредвидените разходи не могат да надхвърлят 6 (шест) % от разходите за строителство и трябва да бъдат предвидени в общата цена.

# 3.11.Разходи за изработване на офертите

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

3.12.Плащане

Начинът на плащане: аванс – 20 % от цената на СМР, съгласно условията на договора;

Междинни плащания – до 80 % от действително извършените СМР, след приспадане на аванса съгласно условията на договора;

Окончателно плащане – остатък до 20%, при спазване изискванията и условията посочени в документацията и  договора.

## Договорни условия

Договорът за строителство ще се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, действащото българско законодателство и в частност при спазване разпоредбите на ЗУТ, ЗОП и ЗЗД.

Извършените работи ще се измерват като реално, нетно количество във формата на ценовата оферта на участника. Данните от нетните измервания ще се вписват в Измервателни протоколи, изготвени от Изпълнителя и приети от лицето определено да изпълнява инвеститорски контрол и отразени в акт образец 19. Ще се изготвят и всички необходими протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Измервателните протоколи и протоколите по българското законодателство ще се внасят заедно с всички подкрепящи документи към искането на Изпълнителя за всяко междинно плащане и ще са основание за междинно плащане съгласно условията, залегнали в Договора за изпълнение, подписан между Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава преди подписване на договора за изпълнение предмета на настоящата поръчка,  да представи застрахователни полици/договори съгласно изискванията и условията предвидени в договора. С изпълнител, който не представи преди подписване на договора изискуемите от възложителя застраховки, няма да бъде сключен договор за изпълнение.

# Критерии за оценка на офертата:

Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

# 3.15. Срок на валидност на офертите:

- Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора;

- Участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи  при последващо поискване от възложителя.

3.16.Възможности за представяне на варианти на офертите

Не се разрешава и не се предвижда възможност за предоставяне на варианти на офертите.

# 3.17. Документация за участие:

Документацията за участие може да се закупи и получи в община Харманли - гр. Харманли, ул. ”Петко Каравелов” № 4, Информационен център на община Харманли, от 08.00 часа до 12.00ч. и от 13.00 до 16.00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. Документацията за участие в електронен вид е безплатна и може да бъде изтеглена от сайта на община Харманли www.harmanli.bg, секция "Профил на купувача".

Крайният срок за закупуване/изтегляне на документацията за участие е посочен в Обявлението за настоящата обществена поръчка

Цената на документацията е 12.00 лева (дванадесет) с включен ДДС.

Сумата следва да бъде внесена в касата на община Харманли, пл. ”Възраждане” № от  08.00 часа до 12.00ч. и от 13.00 до 16.00 часа, всеки работен ден или по банков път, на следната сметка на община Харманли: Банка: Първа инвестиционна банка АД, клон Харманли, IBAN: BG15FINV91508416216302, BIC: FINVBGSF.

Документацията за участие може да се закупува и получава до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят на следния адрес: гр.Харманли, пл. „Възраждане“ № 1,ст. 201 от 9:00 часа до 16:00 часа.

Забележка: Техническите проекти не са част от документацията за настоящата обществена поръчка. На горепосочения адрес, при поискване участниците могат да разгледат техническите проекти за обектите на строителството, всеки вторник и четвъртък от работната седмица  от 9.00 до 16.00 ч. до крайния срок за закупуване/изтегляне на документацията за участие, посочен в Обявлението за настоящата обществена поръчка.

Раздел 4.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Техническите спецификации, видовете и количествата строително-монтажни дейности, са подробно описани в

- Приложения  № 1.1. и 1.2, КСС 1.3.1 и 1.3.2. - за Подобект І - „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на улица „Иван Вазов”; и

- Приложения 2.1. и 2.2,  КСС 2.3.1. и 2.3.2. - за Подобект ІІ - „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на ул. „Ал. Константинов“,  неразделна част от  документацията.

Цел на спецификациите

Технически спецификации определят стандартите за изпълнение на работите предмет на договора.

Тези спецификации допълват общите и конкретните условия на договора и документацията.

Спецификациите допълват и определят изискванията за материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или, че съществуват  различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Строителния надзор преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора.

.

Раздел 5.

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНE НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи  е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели и относителната им тежест в КО, както следва:

| Показател (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| Срок за изпълнение - Т1 | 10 | 5% |
| 2.Срок за отстраняване на дефекти в периода на гаранционния срок –Т2 | 5 | 5% |
| 3. Технологична организация на строителния процес - Т3 | 40 | 45% |
| 4. Предложени мерки за управление на риска – Т4 | 15 | % |
| 5.Ценово предложение – Ц | 30 | 30 % |

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, проектите и техническите спецификации и количествено-стойностните сметки. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Офертите на участниците, които съответстват на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по одобрените от възложителя показатели.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = Т1х 5 %+ Т2х 5% + Т3х 45 % +Т4 х 15% +Цх30%

5.1.ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

Оценката по показател Т1 - Срок за изпълнение на строителството -  в календарни дни се определя по следната формула:

Т1 = (Т1 min / Т1 i) х 10

където:

Т1 i  -  предложеният срок от i-тия участник;

Т1 min	-  най-краткият предложен срок

Т1 - оценката на i-тия участник по показателя

Най-висока оценка получава предложеният най-кратък срок.

Максималния брой точки по показателя  е 10 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 5%.

Възложителят определя краен срок за изпълнение 01.09.2015 год.. Участници, предложили срок извън  крайния, ще бъдат отстранявани на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Оценката по показател Т2 - Предложен от участника  срок за отстраняване на дефекти в периода на гаранционния срок се определя по следната формула:

Т2 = (Т2 min /Т2 i) х 5

където:

Т2 i  -  предложеният срок   за отстраняване на дефекти от i-тия участник в календарни дни;

Т2 min 	-  най-краткият предложен срок за отстраняване на дефекти;

Т2 - оценката на i-тия участник по показателя.

Максималния брой точки по показателя  е 5 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 5%.

Най-висока оценка получава предложеният най-кратък срок. Участници, предложили срок за отстраняване на дефекти, по-кратък от 1 ден и по-дълъг от 10 календарни  дни  ще бъдат отстранявани на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Предложеният срок се посочва в цяло число.

Оценката по показател Т3 - Предложена от участника  технологична организация на строителния процес се определя по експертна оценка, както следва:

Максималния брой точки по показателя  е 40 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 45%.

| Участникът последователно и детайлно е представил отделните етапи на изпълнение на строителните процеси. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; Участникът е представил в техническото си предложение описание на технологията на строителните процеси, както и последователността на реализиране на строителните дейности в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси Налице е логическа последователност на реализиране на предвидените дейности по изпълнение на строителството и представените линеен график с приложен график на работната ръка за етапа на строителство. | 40 точки |
| --- | --- |
| Участникът е представил в техническото си предложение етапите и описание на технологията на строителните процеси. Участникът е посочил методи и техники на работа, както и последователността на реализиране на строителните дейности с предвидените за използване технически и човешки ресурси ; Налице е последователност на реализиране на предвидените дейности по изпълнение на строителството и представените линеен график с приложен график на работната ръка за етапа на строителство. | 20 точки |
| Участникът е представил в техническото си предложение описание на технологията на строителните процеси. Налице са линеен график с приложен график на работната ръка за етапа на строителство. | 1 точка |

Оценката по показател Т4 - Мерки за управление на риска се определя по експертна оценка, както следва:

Максималния брой точки по показателя  е 15 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 15%.

| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Закъснение при започване на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Изключително неблагоприятни климатични условия; Закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; Неадекватно управление на дейностите по комуникация и/или събиране на информация от други участници в процеса на строителството; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация; Продължително спиране на водата и/или ограничен достъп на граждани и МПС до улиците, намиращи се в кварталите, в които се изпълнява договора. Нарушаване на подземните и надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя разглеждат и оценяват по следните критерии: |
| --- |
| Участникът е разгледал всички посочени рискове при изпълнение на поръчката, посочен е обхвата и степен на въздействие на риска върху изпълнението предмета на поръчката; Участникът е предложил конкретни мерки за минимизиране на вероятността от настъпването на риска и конкретни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск; Участникът е представил логическата обвързаност между потенциалните рискове и отделните дейности, включени в предмета на поръчката. | 15 точки. |
| Участникът е разгледал всички посочени рискове при изпълнение на поръчката, посочен е обхвата и степен на въздействие на риска върху изпълнението; Участникът е предложил конкретни мерки за минимизиране на вероятността от настъпването на риска и конкретни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск. | 7 точки. |
| Участникът е разгледал всички посочени рискове при изпълнение на поръчката, посочен е обхвата и степен на въздействие на риска върху изпълнението. | 1 точка. |

5.2.ОЦЕНКА ПО Показател „предлагана цена” – Ц.

До оценка по показател «Предлагана цена»- Ц се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, без непредвидени разходи за СМР и без ДДС, получава максимален брой точки по показателя – 30 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

Ц = (Цmin / Цi) х 30 = .......... (брой точки), където

Където Цi е предложената цена (съгласно Образец 14 от документацията), без  непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена  цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Забележка: Участници, предложили цени за изпълнение на поръчката, в т.ч. разходи за строителство и непредвидени разходи, по-високи от прогнозната стойност съгласно Указанията за участие в обществената поръчка, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

5.3.ОБЩИ УКАЗАНИЯ:

Максималният брой точки, който може да получи отделен участник е 100 точки.

Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая. Ако при получения резултат от формулата преди закръглянето третата цифра след десетичната запетая е 5 се закръгля към по-голямото число

При равен брой точки, на по-челно място се класира участникът, предложил по- нисък резултат по показателя „Ценова оферта”.

При равен брой точки и еднакъв резултат по показателя „Ценова оферта” между двамата участника с най-висока оценка се тегли публично жребий.

Раздел 6. 	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТАТА; КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР; ПРЕДСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ  НА ОФЕРТАТА

6.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие със спецификата на предмета на поръчката, за изпълнение на някои от дейностите са налице задължителни изисквания на националното законодателство, на които следва да отговарят участниците в процедурата.

### 6.1.1. Съгласно Закона за Камарата на строителите, лицата, които извършват строителство, следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

Възложителят изисква вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи:  Втора група- трета категория за строежи от транспортната инфраструктура и Четвърта група – трета категория за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда.

Представя се копие на удостоверението, както и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към датата на подаване на офертата.

6.1.2. Чуждестранните лица следва да притежават документ, съгласно националното законодателство, удостоверяващо правото на участниците да извършват строителство на обекти, в обхвата на настоящата поръчка. Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗОП чуждестранните лица, участници в процедурата следва да докажат наличие на регистрация само ако в държавата, в която са установени, наличието на регистрация е определено със закона като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. Достоверността на представения документ се удостоверява със заверен превод от съответните законови разпоредби, съгласно националното законодателство. В случай че съгласно националното законодателство на участника, не се изисква вписване в еквивалентен регистър, същото се удостоверява със заверен превод от съответните законови разпоредби, съгласно националното законодателство.

## 6.1.3. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и на предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документация за участие.

## 6.1.4.	В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

## 6.1.5. Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в него следва да представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи и информация за разпределението на дела на участието на лицата, включени в обединението, както и разпределението на дейностите, предмет на обществената поръчка,  описание на видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението;  Споразумението трябва да съдържа клаузи, които  да гарантират по безусловен начин, че  всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, в това число за качественото му изпълнение и за отстраняване на появилите се дефекти в гаранционните срокове съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка независимо от срока за създаване на обединението; че съставът на обединението няма да се променя след изтичане на срока по чл. 54, ал. 2 ЗОП; всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка. В случай че обединението бъде избрано за изпълнител, съгласно чл. 49 ППЗОП следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, а за чуждестранните участници се  представя еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

## 6.1.6. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертата.

## 6.1.7.	Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

## 6.1.8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.

## 6.2. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

### 6.2.1. Съгласно чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а” – д”, в процедурата за възлагане  на обществена поръчка може да участва, участник, който не е осъден с влязла в сила присъда или е реабилитиран за:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната   система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

- за престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;

е) за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

6.2.2.Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

6.2.3.Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

6.2.4. Участникът да няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата или към община установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. (Под „задължения към община“ по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗОП се разбират задължения към общината по седалището на участника.)

6.2.5.Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си

6.2.6.Участникът да не е лишен от правото да упражнява професия строител или дейност съгласно зкаонодателството на държавата, в която е извъшерно нарушението.

6.2.7. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

    - Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

6.2.9. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс (НК), свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;

6.2.10. Не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

6.2.11. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

    - Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

6.2.13. Изискванията по т.3.1.2, 3.1.7, 3.1.10 и 3.1.11., се прилагат съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

6.2.14. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по предходните точки с една декларация  съгласно чл. 47, ал. 9 ЗОП, по образец на възложителя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

6.2.15. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, за тях се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” , т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП.

6.2.16. В случай, че участникът е обединение което не е юридическо лице, липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП  се удостоверява от  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6.2.17. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някои от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

6.2.18. Участниците са длъжни в хода на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

# 6.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:

## 6.3.1. Икономическо и финансово състояние:

### Към участника не се предвиждат изисквания за минимално икономическо и финансово състояние.

6.3.2. Минимални изисквания за технически възможности  и/или квалификация на участниците съгласно чл. 51 ЗОП

А. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да докаже, че:

6.3.2.1.Участникът трябва да има опит в изпълнението на строителство, сходно със строителството на обектите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, както следва: минимум 2500 м.  изграждане/реконструкция и/или рехабилатция на водопроводна/канализационна мрежа и 2500м. изграждане  и/или  реконструкция, и/или ремонт, и/или преасфалтиране на  пътища и улици.

Под „сходно” се разбира строителство, свързано с изграждане/реконструкция и/или рехабилатция на водопроводна/канализационна мрежа; и изграждане  и/или  реконструкция, и/или ремонт, и/или преасфалтиране на  пътища и улици.

Обстоятелството трябва да е изпълнено комулативно  и се доказва със Списък-декларация на строителството по Образец, който съдържа един или няколко от следните документи:

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

6.3.2.2.Участникът трябва да разполага с минимум ръководен и технически състав,  който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните изисквания:

а)Ръководител на обекта, който  да отговаря на следните изисквания – да има висше образование с образователна степен „магистър” и специалност инженер „пътно строителство” или еквивалентна инженерна квалификация; да има професионален опит и стаж по специлаността не по-малко от 7 год. – минимум 1 бр.;

б)Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изискавания: да е технически правоспособно лице съгласно чл. 163а ЗУТ; да има диплома за завършено висше образование със специалност  „водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна специалност или диплома за средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация  в областта на строителсвото; да има стаж по специалността не по-малко от 5 години и да има опит като техничекси ръководител на обекти, сходни с обектите в настоящата обществена поръчка – минимум – 1бр.;

в)Геодезист – да има диплома за завършено висше образование, степен „бакалавър” или „магистър”,  специалност „Геодоезия” или еквивалентна и стаж по специалността не по-малко от 3 години – минимум 1 бр.;

г)Експерт „контрол върху качеството” – да има диплома за  завършено висше образование съсспециалност „Строителен инженер“ или еквивалентна и да притежава свидетелство за експерт по качеството – минимум 1 бр..

д)Експерт - координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, –  лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, – минимум 1 брой.

6.3.2.3. Участникът да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката :

| Вид машини / техника | Минимално изискуем брой |
| --- | --- |
| 1.Багер с хидро–чук | 2 |
| 2. Багер еднокошов | 2 |
| 3. Самосвали | 6 |
| 4. Компресор-подвижен | 1 |
| 5. Къртач-пневматичен | 2 |
| 6. Апарат за челно заваряване за РЕHD | 1 |
| 7. Ел. агрегат | 2 |
| 8. Валяк вибрационен | 2 |
| 9.Водна помпа | 1 |
| Фугорезачка | 1 |
| Ръчна трамбовка | 2 |
| Асфалтополагаща машина | 1 |

6.3.2.4  С цел гарантиране на изискванията за качество, безопасни и здравословни условия на труд, и опазване на околната среда, възложителят изисква:

6.3.2.4.1.  Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват дейности в строителството на ВиК съоръжения, отговарящ на предмета на поръчката.

Доказва се с: Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството на ВиК съоръжения.

6.3.2.4.2. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват дейности в строителството на ВиК съоръжения, отговарящ на предмета на поръчката.

Доказва се: Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството на ВиК съоръжения.

6.3.2.4.3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват дейности в строителството на пътни съоръжения , отговарящ на предмета на поръчката.

Доказва се с: Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството на пътни съоръжения.

6.3.2.4.4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват  строителството на пътни съоръжения , отговарящ на предмета на поръчката.

Доказва се с:Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството на пътни съоръжения.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, безопасни и здравословни условия на труд, и опазване на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, и участие на подизпълнители, сертификатите се изискват за тези, които ще изпълняват строително-монтажните дейности.

Участник, който не представи необходимите сертификати ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Съгласно чл. 53, ал. 4 ЗОП  възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.

6.4. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

6.4.1. Подготовка на офертите

6.4.1.1 Всеки участник следва да представи само една оферта за целия обем на поръчката,  в съответствие с обявлението, документацията, техническите спецификации и КСС, както и образците и приложенията.

6.4.1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

6.4.1.3. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в обявлението за обществена поръчка и в настоящата документацията за участие;

6.4.1.4. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците;

6.4.1.5. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в обявлението, тази документация, техническите спецификации и работните проекти, както и всички образци  при спазване на изискванията на възложителя и  ЗОП;

6.4.1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

6.4.1.7. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6.4.1.8. Свързани лица или свързани предприятия не може да подават самостоятелни оферти в една и съща процедура.

6.4.1.9.Офертата не може да се предлага във варианти.

6.4.1.10.Офертата (вкл. Ценовото предложение), всички документи, съдържащи се в нея се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа за регистрация, респ. удостоверението за актуално състояние (документа за самоличност - за физическите лица) или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага заверено пълномощно на упълномощеното лице/а.

6.4.1.11. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език, а представените документи на чужд език трябва да са съобразени с изискванията на чл. 56,ал. 4 от ЗОП. Ако в предложението са включени документи и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени и с превод на български език.

6.4.1.12. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника.

6.4.1.13. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива съгласно чл. 33, ал.4 ЗОП.

6.5. Изисквания към съдържанието на офертата:

Офертата задължително съдържа следните документи и/или информация:

Представяне на участника (Образец №1) чрез:

6.5.1. Посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга индентифицираща информация в съответствие със законадателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение на търговци под формата на граждански дружества се представя номер по БУЛСТАТ.

6.5.2. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП (Образец №2);

6.5.3. Заверено копие от Удостоверението/ята за регистрация (валидно за 2015 г.) за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи минимум от IV група, трета  категория и II група, трета категория, ведно с валиден талон към тях. За чуждестранните лица се представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния им закон.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя само за участниците / членовете в обединението/консорциума / подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

6.5.4.Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/неперсонифицирано дружество по ЗЗД.

6.5.5. Документ за внесена гаранция за участие –оригинал на банкова гаранция или копие на платежен документ.

6.5.6. Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършеното строителство, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителството;в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнениет строителни дейности (Образец №3);

6.5.7. Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – и Сертификати за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката, посочен в Раздел 6, т. от 6.3.2.4.1 до 6.3.2.4.4. вкл. от документацията.  Представят се заверени от участника копия. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.

6.5.8. Списък - Декларация за техническото оборудване на участниците за изпълнение на поръчката –собствено или наето (Образец №4)

6.5.9.  Списък - Декларация на експертите, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката – (Образец №5)

6.5.9.1. Автобиография (Образец №5.1)

6.5.9.2. Декларация за разположение на експертите за срока на изпълнение на поръчката – (Образец №5.2)

6.5.10. Декларация по чл. 56 ал. 1, т. 8 от ЗОП, относно използването на   подизпълнителите,   които   ще   участват   при изпълнението на поръчката с описан вид на работите, които ще извършват  и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители ( Образец №6)

6.5.11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители (Образец №7)

6.5.12.  Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл.56 ал.1, т.6 от ЗОП (Образец № 8)

6.5.13. Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. (Образец №9).

6.5.14. Декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11* от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда(Образец №10);

*Забележка: Органите от които участниците могат да получат информация са: Министерсво на труда и социалната политика/Агенция по заетостта, НОИ, НАП.

6.5.15. Декларация по чл.56 ал.1, т.12 от ЗОП, относно приемане условията в  проекта на договора (Образец №11);

6.5.16.Документ за закупена тръжна документация (оригинал или заверено копие от участника); Документ за закупена документация за участие в процедурата-само за лицата, които не са изтеглили свободно документацията, достъпна чрез интернет-страницата на възложителя.

6.7.17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

6.5.18. Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 12;

6.5.19. Техническо предложение (Образец №13);

6.5.20. Ценово предложение (Образец №14).

6.5.21. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1,т.1 ЗОП се представя в „официален превод”, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако се представят копия на документи, те трябва да бъдат заверени  "вярно с оригинала" и печат, за участници, за които това условие е приложимо.

# 6.6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА:

## 6.6.1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта:

6.6.1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на възложителя, поставени в документацията , техническите спецификации и работните проекти съгласно по образец №13.

6.6.1.2. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие или несъответстват с  изисквания на настоящата документация и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

# 6.6.2.  Изисквания към съдържанието на ценовата оферта:

6.6.2.1.Участникът изготвя Ценовата си оферта, по Образец №14, вкл. КСС поотделно за подобект 1 и подобект 2, вкл. поотделно за  част“водопровод“ и част „пътна“. В ценовата си оферта участникът посочва и стойност на следните елементи на ценообразуване за определяне на непредвидените разходи:

- Часова ставка при строителство				……. лв./час;

- Допълнителни разходи върху труд                         		…….%

- Допълнителни разходи върху механизация           		…….%

- Доставно - складови разходи                                     		…….%

- Печалба  								…….%

Участници, чиито оферти не отговарят на посочените изисквания се отстраняват от участие в процедурата.

6.6.2.2. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

6.6.2.3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

6.6.2.4. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

6.6.2.5. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6.6.2.6. Към ценовата оферта се прилагат попълнени количествено- стойностни сметки поотделно за всеки подобект – съответно отделно за  част „водопровод“ и част „пътна“.

6.6.2.7.Участник, представил ценова оферта, която не отговаря на посочените изисквания ще бъде отстранен от участие.

## 6.7.ПРЕДСТАВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ  НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ:

6.7.1. Представяне на офертата:

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика както следва:

- Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в които се поставят документи и информация изискани от възложителя, съгласно чл. 56 ал. 1 ЗОП.

- Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в които се поставя техническото предложение, и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП.

- Плик №3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

### 6.7.2. Запечатване и маркиране:

6.7.2.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на възложителя в Раздел 6 „Изисквания към участниците и офертата; критерии за подбор; представяне, съдържание и подаване  на офертата“, подвързани в папка/-и, се запечатват в непрозрачни пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл - ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”.

6.7.2.2. Всеки от пликовете № 1 , 2  и 3 съдържа един оригинал на хартиен носител и по едно електронно сканирано копие в PDF формат на документите, съдържащи се в съответния плик. Копията се ползват от оценителната комисия при оценката и могат да се представят след това на компетентните институции.

6.7.2.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в долния ляв ъгъл се изписват възложителят и предметът на поръчката.

6.7.2.4. В горния десен ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност - факс и e-mail.

6.7.2.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

### 6.8. Място и срок на подаване на офертите:

6.8.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в Община Харманли, гр. Харманли 6450, обл. Хасково, пл. „Възраждане“ № 1, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника  и като се предвижда да се спази крайният срок за получаване, посочен в обявлението. Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка

6.8.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

6.8.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

Раздел 7. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

7.1.Постъпилите оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка на адрес: гр. Харманли, сградата на общинска администрация Харманли, пл.»Възраждане» № 1. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват съгласно изискванията на ЗОП;

  - Отварянето на офертите е публично на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

  - Възложителят назначава Комисия за провеждане на откритата процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите, при спазване изисквнията на ЗОП.

  - Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на чл. 68 и следващите от ЗОП.

  - Комуникацията между участниците и комисията става чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс и/или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез интернет адраса - сайта на възложителя/ профил на купувача.

7.6. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата

- Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка;

- В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им;

- Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му;

- Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение при наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 39 от ЗОП.

## Раздел 8. ГАРАНЦИИ:

### 8.1. Гаранция за участие в процедурата:

8.1.1. Условия и размер на гаранцията за участие:

А. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 22 000 лв. (двадесет и две хиляди лева).

Б. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

В. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за представяне на офертите.

Г. Когато участникът избере гаранцията да бъде представена под формата на парична сума, същата следва се внесе по следната сметка: Банка: Първа инвестиционна банка АД, клон Харманли, IBAN: BG67FINV91503316216296, BIC: FINVBGSF

Чуждестранните участници могат да представят банкова гаранция в Евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс, определен от БНБ за деня на учредяване на гаранцията.

8.1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

### 8.2. Гаранция за изпълнение:

8.2.1. Размер на гаранцията  за изпълнение на договора  за възлагане на обществена поръчка:

А. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка ще бъде в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Съгласно условията на проекто-договора възложителят освобождава  гаранцията  30 /тридесет/ дни след приключване на строителството и приемане на изпълнението.

Б. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или да се представи под формата на банкова гаранция. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителите на договора за възлагане на обществена поръчка представят банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение, преди сключването на договора.

В. Когато избраният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност най - малко една година от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка;

- има възможност за нейното усвояване на части.

8.2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществена поръчка.

8.3. Общи условия във връзка с представянето на гаранции:

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за който се представя гаранцията.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

8.4.Участникът определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, заплаща Гаранцията за участие и/или изпълнение, чрез превод или внасяне по платежна сметка, в  случай, че стойността и е равна на или надвишаваща 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв., съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Раздел 9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Извършва се при спазване на изискванията по чл. 41 и следващите от ЗОП.

При участие на подизпълнител/и, избрания изпълнител сключва Договор за подизпълнение по реда и условията на чл. 45а и чл.45б от ЗОП.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения перод.

Когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, трябва да се счита, че срокът изтича в края на първия следващ присъствен ден.

Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид, съгласно чл. 58а, ал. 4 от ЗОП.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс и/или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по начин, удостоверяващ тяхното получаване: с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За получено уведомление се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.

ПРОЕКТ !

Д О Г О В О Р

№ _____ /________ 2015 г.

Днес, ………………… г. в гр.Харманли  между :

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ с ЕИК 000903939, с адрес: гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №1, представлявана от .............................– Кмет на Общината,   и …………….главен счетоводител,  наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, , и

2.…………………………………………………………………………………………………, ЕИК………………….., със седалище  и адрес на управление: гр…………………….., ул. “…………………………” №…, телефон/факс: ………………………………… , представлявано от…………………………………,  от друга страна, наричано  за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор на основание 41 и чл. 74, ал.1   от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и в изпълнение на Решение № ………............../……….2015 г. за обявяване на класирането и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов” , открита с Решение № ………./…………2015 г., с уникален номер в регистъра на АОП …………………….,се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект: ": Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов” с  Подобект І:  „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на улица „Иван Вазов” и Подобект ІI: „Подмяна на водопровод, реконструкция и асфалтиране  на ул. „Ал. Константинов“ , наричан за краткост „Обекта“ в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени с документацията за провеждане на обществената поръчка, техническите/работните проекти, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с Ценовото и Техническо предложения с всички приложения към тях, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности, които са свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка и представляват условие, следствие или допълнение към него, включително:

1. подготвителни дейности.

2. изготви и представи  Проект за временна организация на движението по време на строителството, който  съгласува с КАТ-Хасково в 3/три/ дневен срок от подписване на Протокол 2а от Наредба №3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.;

3. изпълнение на СМР съгласно Инвестиционните (Технически) проекти и Техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностни сметки СМР;

4. отстраняване на повреди от нарушаване на подземните и надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническите проекти строителни продукти, съоражения, технологично оборудване и т.н.;

6. производство и/или доставка на Строителни продукти/детайли/елементи/ оборудване и влагането им в изпълнението на СМР;

7. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

8.съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация ;

9. участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация;

10. отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация;

11. При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще спазва изискванията на заканодателството на Република България, на всички действащи нормативни актове, приложими към дейностите, предмет на този договор, условията на документацията за участие в процедурата; наличните разрешения за строеж; одобрените проекти;  разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него.

12. гаранционно поддържане на обекта (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове).

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Договора влиза в сила от датата на подписването му и прекратява действието си с изтичане на гаранционния срок, като началният срок за изпълнение на договора започва да тече, след съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

(2) Срокът за изпълнение и завършване на СМР на обекта в съответствие с техническото предложение за изпълнение на СМР е до ……........... (……........………….) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво и е до подписване на Акт образец 15 и предаване на обекта на Възложителя и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между страните, но не по-късно от 01.09.2015 год.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал.1, т.3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнение в пълен обем на строително-монтажните работи от предмета на настоящия договор, съответства на остойностените количествени сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно офертата му и възлиза на ................. (........................ словом) без ДДС  и ........................ с ДДС.;

(2)  Стойността на непредвидените разходи е в размер на ...................... (........................ словом) без ДДС  и ........................ с ДДС.;......................., съгласно ценовата оферта;

(3)  Обща стойност на договора е в размер на ...................... (........................ словом) без ДДС  и ........................ с ДДС.;......................., съгласно ценовата оферта;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.

(3) Цената по ал.1 включва следните дейности съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе;

2.цената на Финансовия риск;

3.разходите за покупка на влаганите строителни продукти, доставката и монтажа на предвидените съоръжения и оборудване;

4.разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;

5.Разходите за  отстраняване на повреди от нарушаване на подземните и надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, възникнали по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

(4) При възникване на обективни обстоятелства при изпълнение на поръчката, Възложителят може да  заплати и до 6 /шест/ % непредвидени разходи, посочени в ценовата оферта на Изпълнителя. Заплащането се извършва след доказаната необходимост на непредвидени дейности за изпълнение на предмета на настоящия договор, както и представени доказателствени документи за извършването им. За непредвидени разходи, превишаващи одобрените по проекта Възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

(5) Единичните цени, посочени в Количествено-стойностните сметки са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в чл. 43 от Закона за обществени поръчки.

(6) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностните сметки ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

(8) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

(9) Непредвидените строителни работи се установяват с протокол подписан от Възложителя, Изпълнителя и лицето упражняващо строителен надзор, в който протокол се мотивират необходимостта и неизбежността от изпълнение на допълнително възникналите СМР.

(10) Непредвидените разходи, ще се заплатят на Изпълнителя при окончателното плащане след доказване на действително извършените непредвидени работи. 	Заплащането на непредвидените разходи се извършва въз основа на оферираното в ценовото предложение на Изпълнителя, както следва:

1.	Средни часови ставки по основните видове строителни и  монтажни работи от обекта на поръчката	         ______  лв./ч.ч.

2.	Допълнителни разходи върху труда	    ______  %

3.	Допълнителни разходи върху механизация	    ______  %

4.	Доставно – складови разходи 	    ______  %

5.	Печалба 	    ______  %

(11) Непредвидени разходи за СМР са  разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и чието изплащане ще се извършва само при доказана необходимост.

Чл. 4. (1) В срок от 10 (десет) дни, считано от подписването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово .......................................[лв.], представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР , съгласно ценовата оферта , без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

(2) Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, от актувани СМР при междинните и окончателното плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане.

Чл. 5. (1)  Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общата стойност от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80 % (осемдесет на сто) от стойността на договора.

(2)  Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. количествено-стойностна сметка по образец. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция;

2. Сметка-опис за СМР по образец, който съдържа и информацията съгласно условията на този Договор, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;

3. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на документите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Първото междинно плащане за СМР и всяко следващо междинно плащане се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за действително извършените СМР. Преди подаване на искане за междинно плащане се уведомява Възложителя, който преценява дали е налице изпълнение на достатъчен обем СМР, за които да направи плащането. Междинните плащанания се извършват след представяне на документите по чл. 5. (2)  в 15- дневен срок след одобрение от Възложителя.

Чл. 6. (1) Възложителят се задължава да заплати остатъка от  20% (двадесет  процента) от стойността на договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след подписване на Акт образец 15, представяне на одобрен протокол за действително извършени строително-монтажни работи / Акт 19/, и подписван двустранен приемо-предавателен протокол за обекта и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат всички разплатени до този момент суми;

(2) Окончателно плащане в размер на 20% от стойността на Договора се извършва след изпълнение на всички задължения на Изпълнителя по Договора и приемане на работата от Възложителя, включително предоставяне на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти по чл. 175 от ЗУТ при наличие на съответните  обстоятелства за това. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение;

(3) СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, на базата на документите по чл. 5, ал.1 и 2 по-горе, проверява и удостоверява междинните, съответно окончателната сума, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(4) Сборът от стойностите на авансовото, междинни  и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в чл. 3, ал. 3 от този договор.

(5) Сумите  на авансовото, междинни  и окончателното плащане се извършват след издаване на данъчни фактури, с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка.............................

BIC: ..................

IBAN:......................................

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени отделните видовете строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, когато са: в напълно завършен вид и размери, съответстващи на предмета на поръчката, на всички нормативни разпоредби и удовлетворяват всички изисквания на настоящия договор, чрез протоколи за действително извършените СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА/СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощен/и техни представители).

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете СМР, влаганите материали, доставеното оборудване, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. При констатиране на некачествено изпълнени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква същите да бъдат отстранени или поправени.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-ремонтни дейности и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице;

- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните дейности. В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната равностойност на загубата.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен:

- да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими проекти, техническа документация, други документи и лице за контакт.

- да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оперативна самостоятелност във връзка с изпълнението на изискванията на този Договор.

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение;

- да участва със свой представител при приемане извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, чрез подписване на протоколи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши възложената му работа с грижата на добър търговец, добросъвестно, качествено и в срок, съгласно документацията за обществената поръчката, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  издадените строителни книжа и условията заложени в този договор;

2. при изпълнение на възложените му работи да спазва технологията и да влага в строителството висококачествени материали , строителни изделия и предвиденото обрудване, както и да извършва качествено СМР. Материалите и оборудването да се доставят със сертификат/декларация за съответствие и сертификат за произход;

3. да изпълнява предвиденото в техническата документация – техническите спецификации, работни/технически проекти и други изисквания  на възложителя, предвидени в документацията за общ.поръчка, и да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда, както и да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;

4. да уведомява периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на отделните видове ремонтни работи, като осигури възможност на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на възложената работа;

5. да участва в съставянето на всички актове и протоколи за извършените строително-монтажни работи, подлежащи на предаване и разплащане;

6. да отстрани за своя сметка всички недостатъци, открити при приемането на обекта, както и дефекти, в посочените с офертата срокове за отстраняване на дефеки, появили се в  гаранционни срокове.

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на  допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или приемателната комисия за въвеждане на обекта в експлоатация.

8. преди приемане на завършения обект от страна на Комисията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почисти и отстрани от обекта излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

9. да се яви в тридневен срок от писменото уведомяване от страна на възложителя за появили се дефекти по обекта в гаранционния срок и заедно да установят недостатъците, чрез съставяне на констативен протокол съгласно изискванията на настоящия договор;

10. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

11. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

12. докладва за възникнали нередности;

13. да възстанови сумите по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

14. да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на допълнително споразумение към същия.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо за недопускане на повреди или разрушение на техническата инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.18. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.19. Преди подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от валидни застрахователни полици за  срока на действие на договора за обезпечаване на отговорностите му за този обект, съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите, в случай че са налице такива.

Чл.21. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други компетентни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при    изпълнението    на    договора.    В    случай    на    установена    нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   е   длъжен   да   възстанови   на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен да съхранява всички документи  по изпълнението на настоящия договор за срок не по-кратък от 5/пет/ години след изпълнението му.

Чл.25. (1)  За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема Подизпълнителите, посочени в Офертата си. При участие на подизпълнител/и,  Изпълнителят  сключва Договор за подизпълнение по реда и условията на чл. 45а и чл.45б от ЗОП.

(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в Офертата си.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в Офертата си Подизпълнители.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.

Чл.27. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

Чл. 28. Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в Офертата, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.29. При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а/приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б/действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

в/при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.30. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното обстоятелство.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното обстоятелство, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното обстоятелство и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорното обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорното обстоятелство.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорното обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното обстоятелство.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.31. (1) Форсмажорното обстоятелство (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

VІІ. КОНТРОЛ, КАЧЕСТВО И УКАЗАНИЯ

Чл.32. (1) Извършването на СМР,  всички Строителни продукти за извършването им, както и доставката и монтажа на предвиденото оборудване следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно документацията, техническите/работни проекти, техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на изискванията на документацията, техническите/работни проекти, на техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, предвиденото оборудване,  както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на този Договор.

(3) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти и оборудване, се установява с:

1. Декларации и сертификати по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти или по Регламент /ЕС/ 305/2011 год.  на  Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонични условия за предлагане на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;

2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;

5. протоколи от проверки, извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Контролът на качеството на СМР , на строителните продукти и оборудване се извършва:

1. от СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. от Проектанта, в съответствие с договора за авторски надзор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.33. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и определени от него лица има право на достъп до Строителната площадка и Обекта за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването  на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, на доставеното оборудване, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответните документи заплащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите проекти и спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на отделните видове работи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР  има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите предвидени в този Договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти и оборудване, спазването на  Графика за изпълнение на СМР и др.

(6) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VIIІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.36.(1) От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на разрешение за ползване на ОБЕКТИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия ДОГОВОР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр. 15 и подписването на двустранен приемо-предавателен протокол между страните, когато отговорността преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IХ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.37. (1) Гаранционните срокове са съгласно предвидените в  Наредба №2 от 31.07.2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като същите текат от деня на издаване на Удостоверение за въвеждане на строителните обекти в експлоатация съгласно изискванията на възложителя и договора.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в срок  от  .................. календарни дни , съгласно оферираното в техническото му предложение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа, съгласувано с Възложителя, но не по-късно от 3 (три) работни дни от получаването на писменото известие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпратено по факс или с обратна разписка.

Чл.38. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.39. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор при подписването му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съотвествие с документацията за участие, в една от следните форми:

- Депозит на парична сума в лева в размер на 3 % /три процента/ от общата стойност на договора по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % /три процента/ от общата стойност на договора със срок на валидност най - малко една година от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменива, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

(2) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.40. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава до 30 календарни дни  от датата на издаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Акт образец 15 за приемане на годността на строежа за всички подобекти, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на някое от задълженията му.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл.41.(1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за  изпълнение на договора в следните случаи:

1. при просрочие на сроковете за изпълнение на СМР.

2. ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съд.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа неустойките по договора от гаранцията за качествено изпълнение.

(4) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал Гаранция за изпълнение на договора след предварително съгласуване с Възложителя

(5) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 42. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно, несвоевременно, лошо или непълно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките на законовите гаранционни срокове  да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с документацията, техническите/работни проекти, техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Чл. 47. Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на  Обектите.

Чл. 48. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Обектите са имали проявен Дефект, до тяхното отстраняване.

Чл. 49. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от Форсмажорно обстоятелство.

Чл. 50. (1) В случай, че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.

ХI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.41. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не е завършил СМР до степен на Завършване до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ КОНСУЛТАНТА или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет) от Цената за изпълнение на Договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% на ден за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) от Цената за изпълнение на Договора.

(3) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(4) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

Чл. 42.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 41  неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума (Протокол за приемане на извършени СМР и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

В случай, че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% за всеки ден просрочие, но не повече от 10 % от общата стойност на възложените работи, установена в чл.3 от договора.

Чл.43. В случай че не извърши в срок възложеното му строителство,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата стойност на възложените работи за всеки ден просрочие, но не повече от 10 % от общата стойност на договора, установена в чл.3 от него. Неустойката може да бъде удържана по преценка на Възложителя и от дължимите суми за извършени СМР.

Чл.44. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя, като направените разходи се удържат от гаранцията за качествено изпълнение.

(2) Освен направените разходи за отстраняване на констатираните дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 5 /пет/ % от размера на извършените разходи за всеки ден до окончателното отстраняване на дефектите.

(3) В случай, на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

ХII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.45.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

Чл.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

Чл.47. (1) На основание чл.173, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застрахователна полица, обезпечаваща професионалната му отговорност в качеството му на строител за застрахователна сума на покритие равна или по-голяма от минималното покритие, отговарящо на категорията на обекта, съгласно Чл.5 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, без ограничение на събитията. В Настоящата застраховка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочено, като трето ползващо се лице по застраховката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочено, като трето ползващо се лице по застраховките с изключение на застраховката по Чл.171 от ЗУТ.

(3) Застраховките по чл.47(1)  и чл.48(1) следва да покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на Строежа, и не могат да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договори.

(4) Застраховките по този член следва  да бъдат направени при застраховател, който е местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при други застраховател, който съгласно Законовите разпоредби може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България

Чл.48. (1) На основание чл.173, ал.1 от ЗУТ Изпълнителят обезпечава отговорността си за периода на гаранционния срок на обекта със застрахователна полица, покриваща пълната стойност на изпълнените работи, със срок – до изтичане на гаранционния срок на изпълнените строително – монтажни работи, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Неизпълнението на това условие - Изпълнителят да представи на Възложителя застрахователна полица с покритие пълния обем на изпълнените строително-монтажни работи и с период на застраховката – до изтичане на гаранционния срок на строежа, е достатъчно основание за неплащане от Възложителя на част от сумите по договора.

(3) Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховката

(5) Заплащането на застрахователната премия е за сметка на Изпълнителя, като Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

(6) Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.

(7) Стойностите на застрахователните премии по тази точка са за сметка на Изпълнителя.

(8) Застраховките по този член следва  да бъдат направени при застраховател, който е местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при други застраховател, който съгласно Законовите разпоредби може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България

Чл.49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Началото на строителството да сключи и да поддържа до датата на издаване на Разрешението за ползване на Строежа допълнителна застраховка по Чл.173 от ЗУТ, покриваща материални вреди върху СМР или части от тях, Строителните продукти и Оборудването, намиращи се на Строителната площадка.

Чл.50.Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл.51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай, че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

Чл.52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

Чл.53. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

ХІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.54. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно писмено съгласие между страните;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на което и да било от  неговите задължения по договора;

4. Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието по т.3. от договора нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.55. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в следствие на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  заплащане на извършената до прекратяването работа.

Чл.56. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа. Ако договора се прекрати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността, установена в чл.3 от договора.

Чл.57. При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

Чл.58. При прекратяване на договора, независимо от вината, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 59. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 60. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

Чл. 61. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 62. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Харманли, гр. Харманли, пл.“Възраждане“ № 1;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [......................................................изписва се име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 63. Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 64. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 65. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 67. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.68. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 69. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл.70. Неблагоприятни метеорологични условия се документират  във връзка с искане за промяна на срока по договора с:  Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, подкрепен със Справка на Националния метеорологичен институт. След осъществяване на посочените действия, при започване на СРР се подписва Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството. Срокът на договора при неблагоприятни метеорологични условия се изменят със срока на спиране на обекта с протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:

- Приложение № 1 – Ценова оферта, ведно с всички приложения;

- Приложение № 2 – Техническо предложение, ведно с всички приложения;

- Приложение № 3– Документи по чл. 42 от Закон за обществените поръчки;

- Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение на Договора ;

- Приложение №  - Заверени копия на Застраховка „Професионална отговорност” на участниците  строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ и Застраховките по чл.173 от ЗУТ.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

……………………………..			           		………………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………….

Гл.счетоводител

Раздел 10. ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ